## Slide 1
阶段性学习总结
AR 波导光栅：RCWA 快速优化与 RGB 色散
从 FDTD 基准验证，走到参数扫描、容差判断和三色周期反推
学习阶段：RCWA 建模与工程化验证
2026.08.13

## Slide 2
AR WAVEGUIDE • RCWA PHASE
为什么在 FDTD 之后引入 RCWA？
2026.08.13 | 02
核心目的：先快速筛选参数，再用 FDTD 做高可信验证。
1
FDTD 基准
明确结构、场分布与能量守恒
2
RCWA 对齐
确认级次效率与 FDTD 一致
3
RCWA 扫描
快速找到占空比、高度、角度与波长趋势
4
FDTD 复核
对候选点验证真实电磁场与制造影响

## Slide 3
AR WAVEGUIDE • RCWA PHASE
RCWA 与 FDTD 在 532 nm 工作点一致
2026.08.13 | 03
基准结构：周期 386 nm，占空比 65%，高度 160 nm，TE 偏振，入射角 15°。
透射级次效率（相对入射光）
级次
RCWA
FDTD
-1 级
13.51%
13.66%
0 级
71.43%
70.93%
+1 级（目标）
9.80%
9.85%
验证结论
+1 级仅差 0.045 个百分点。\nRCWA 分层、界面、偏振和周期设置可信。\n后续可用 RCWA 执行快速扫描。

## Slide 4
AR WAVEGUIDE • RCWA PHASE
粗扫与细扫都指向 65% / 160 nm 的局部最优点
2026.08.13 | 04
占空比粗扫：45%–80%（步长 5%）；高度粗扫：80–240 nm（步长 20 nm）。
占空比扫描（高度固定 160 nm）
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
65%：9.80%
高度细扫（占空比固定 65%）
140 nm
150 nm
160 nm
170 nm
180 nm
160 nm：9.80%
容差观察：在 65% 下，150 / 170 nm 仍为 9.74% / 9.67%，对约 ±10 nm 深度偏差并不陡峭。

## Slide 5
AR WAVEGUIDE • RCWA PHASE
入射角改变时，+1 级会出现截止与效率下降
2026.08.13 | 05
固定：532 nm、65% / 160 nm、TE 偏振。读数按级次 n=+1 自动匹配。
角度（°）
+1 级效率
5
12.50%
10
11.51%
15
9.80%
20
6.92%
25
0.00%
工程含义
效率不能脱离系统入射角单独优化。25° 时 +1 级截止；实际设计角需由耦入与波导几何共同确定。

## Slide 6
AR WAVEGUIDE • RCWA PHASE
单周期光栅对波长高度敏感，红光在 620 nm 截止
2026.08.13 | 06
固定：θ=15°、65% / 160 nm、TE 偏振。每次运行强制锁定角度与波长。
460 nm
22.4%
490 nm
16.8%
520 nm
11.6%
532 nm
9.8%
550 nm
7.3%
580 nm
3.4%
620 nm
0.0%
蓝光强、绿光可用、红光截止：这是色偏与彩虹纹风险的直接数值证据。

## Slide 7
AR WAVEGUIDE • RCWA PHASE
RGB 要在同一波导角传播，必须使用不同周期
2026.08.13 | 07
以绿光 532 nm 的 +1 级传播角 65.44° 为目标角：
sin θ+1 = [sin θin + λ / Λ] / ncore
ncore = 1.8；θin = 15°；临界角 = 33.75°；绿光 +1 级角 = 65.44°。
蓝 460 nm
333.75 nm
绿 532 nm
385.99 nm
红 620 nm
449.84 nm
结论：一个 386 nm 单周期光栅只对绿光匹配；RGB AR 波导通常需要多周期、多区域或多层设计。

## Slide 8
AR WAVEGUIDE • RCWA PHASE
阶段成果与下一步计划
2026.08.13 | 08
已经建立：从物理模型到工程判断的完整学习闭环。
完成 RCWA 建模与分层界面设置
完成 RCWA–FDTD +1 级一致性验证
完成占空比、高度、角度与波长扫描
完成 RGB 周期反推计算器
下一步
1. 为蓝/绿/红分别建立周期模型\n2. 扫描效率与角度容差\n3. 引入有限光栅与制造误差\n4. 用 FDTD 检查场分布与能量守恒\n5. 连接系统级 AR 光学设计
当前保存的 RCWA 基准：65% duty / 160 nm height / 532 nm / θ=15° / TE。

## Slide 9
有限 9-ridge 扩瞳器：从场图走向截面功率
完成内容
• 复制 9 个 ridge，建立 45%→70% 占空比渐变 • 将 FDTD 区域扩展到覆盖整个阵列 • 添加 gradient_field_monitor 查看 |E|² 与 Py • 添加 power_y_01…power_y_10 的 Y-normal 监视器
关键认识：Z-normal 场监视器适合看场分布；Y-normal 功率监视器才适合比较截面功率。

## Slide 10
0.8 µm 与 1.2 µm 间距：当前仍需抑制干涉
0.8 µm 版本的 T（原始值）
T01=-0.4579 T02=-0.4807 T03=-0.4393 T04=-0.4724 T05=-0.5431 T06=-0.4577 T07=0.5279 T08=0.5252 T09=0.5326 T10=0.5416
1.2 µm 版本的 T（原始值）
T02=-0.9734 T03=-1.0033 T04=-0.9889 T05=-0.9882 T06=0.0207 T07=0.0230 T08=0.0209 T09=0.0228 T10=0.0224
结论：间距改变了功率分布，但 T 仍出现符号翻转与明显不连续；下一步应分离 T_forward/T_backward 或直接积分净功率。

## Slide 11
当前判断与下一步验证
当前判断
• 10 个 surface_normal=2，监视器方向一致 • 负 extraction 不能解释为负效率，而是反射/干涉导致的净功率回流 • 当前渐变设计尚未证明均匀出耦
下一步
1. 读取每个监视器的 T_forward/T_backward（若结果可用） 2. 对 Y-normal 的 power 在 x-z 面积分，而不是用 Z-normal 的局部 Py 3. 比较 0.8/1.2 µm 间距的功率包络与均匀性 4. 再优化 ridge 间距与占空比渐变