## Slide 1
AR WAVEGUIDE • FDTD
AR 波导光栅 FDTD
今日学习总结与验证
空气 n = 1.0
光栅凸起
玻璃波导 n = 1.8
532 nm 入射光
学习记录 / 可复现仿真项目
532 nm TE 光栅 · Lumerical FDTD 2026 R1
学习日期 2026-08-08

## Slide 2
01 目标与范围
从 AR 波导原理到可验证的局部光栅模型
02
本次项目回答的核心问题
01
为什么光栅能把光耦入波导？
动量匹配与全反射条件
02
如何在 FDTD 中建立可信模型？
边界、网格、光源与监视器
03
怎样判断仿真结果是否可信？
反射、透射与能量守恒
范围：局部周期光栅单元；不是完整 AR 眼镜系统。

## Slide 3
02 物理起点
AR 波导依赖“光栅动量匹配 + 全反射传播”
03
光路
微显示 / 准直
入耦光栅
波导内全反射
出耦至人眼
关键公式
nₐᵢᵣ sinθᵢₙ + mλ/Λ = nwg sinθwg
本例：λ = 532 nm，nwg = 1.8，Λ ≈ 386 nm
设计含义：相同光栅对不同视场角、偏振和 RGB 波长的响应不同，这正是 AR 波导设计难点。

## Slide 4
03 模型搭建
二维周期单元把“纳米光栅”从整机问题中拆出来
04
FDTD 二维 x–y 模型
waveguide n = 1.8
grating ridge
source 532 nm
x：Periodic ｜ y：PML
仿真区域
x span 0.386 μm；y = −0.7…0.8 μm
结构
周期 386 nm；凸起宽 193 nm；高 120 nm
光源
y 轴 Backward；500–600 nm（后切换到 532 nm）
监视器
R：y=0.65 μm；T：y=−0.3 μm；field / index 区域

## Slide 5
04 调试过程
先定位 monitor，再用能量守恒验证仿真
05
1
先跑通
建立 FDTD、波导、光栅、光源与两个功率监视器
2
发现问题
初始 R_monitor 位于光源下方，测到的是入射光而不是反射光
3
修正位置
把 R_monitor 移到 y = 0.65 μm，位于光源上方
4
重新验证
R 曲线转为正值；T 保持负值，符合向 −y 传播的符号约定
这一步避免了一个常见误判：功率曲线接近 −1 不一定代表“高反射”，也可能只是 monitor 截获了入射光。

## Slide 6
05 结果与验证
532 nm 附近的能量守恒成立，模型已具备可信基础
06
反射 R
约 0–0.45%
R_monitor 位于光源上方后得到正向反射
物理透射
约 99.2–99.75%
Tphysical = −T_monitor
守恒误差
约 0.2–0.4%
来源：网格、PML 与有限仿真时间
能量检查：R + (−Tmonitor) ≈ 1。这个检查比“电场图看起来很漂亮”更重要。

## Slide 7
06 下一步
从“能量进入玻璃”走向“定向耦入 AR 波导”
07
A
看功率流
用 field_monitor 的 Poynting vector 判断能量是否横向传播
B
区分光栅与场
用 index_monitor 叠加结构位置与电场热点
C
打破对称
引入斜入射或非对称 / 闪耀结构，偏向单一 +1 级
D
进入工程化
扫描周期、占空比、深度、TE/TM 与 RGB；加入工艺容差
结论：今天完成的是一个可复现、可验证的起点；下一阶段的目标是“高效率且定向的波导耦合”。

## Slide 8
07 最终设计
从初始模型收敛到 532 nm TE 优化结构
08
波长 / 折射率
532 nm / 1.8
周期
386 nm
占空比
65%
光栅高度
160 nm
入射角
15°
偏振
TE / S，90°
精细网格
dx = dy = 1 nm
+1 级输出角
约 65.6°
最终模型：grating_TE_optimized_532nm_duty65_height160nm_angle15deg.fsp

## Slide 9
08 数值可信度
网格从 4 nm 加密到 1 nm，效率已经收敛
09
4 nm
9.894%
2 nm
9.894%
1 nm
9.930%
2 nm → 1 nm 相对变化仅 0.369%；能量和约 99.95%，网格验证通过。

## Slide 10
09 视场验证
入射角增大时，+1 级效率下降并在 25° 附近截止
10
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
入射角 (°)
关键读数
0°：13.32%
15°：9.89%
22.5°：4.88%
25°：+1 级截止

## Slide 11
10 加工容差
±2% 占空比与 ±10 nm 高度扰动，最差仅下降约 1.99%
11
150 nm
160 nm
170 nm
63%
9.713%
9.821%
9.744%
65%
9.765%
9.855%
9.762%
67%
9.679%
9.760%
9.659%
名义点
9.855%
最低点
9.659%
能量误差
≤0.024%

## Slide 12
11 光谱验证
单一周期对 RGB 响应强烈不同，600 nm 后 +1 级不再传播
12
450
475
500
525
550
575
600
625
650
波长 (nm)
设计含义
532 nm ≈ 9.93%
输出角 ≈ 65.6°
截止波长 ≈ 595 nm
RGB 需要分区、多周期或多层设计

## Slide 13
12 今日结论
模型已经完成基础优化与四类验证，下一步进入场分布和系统设计
13
已经做好
532 nm TE 单周期光栅；最终 +1 级效率约 9.93%；能量守恒通过
已经验证
网格收敛、入射角扫描、加工容差、450–650 nm 波长扫描
尚未完成
真实材料色散、三维结构、RGB 共用方案、眼盒均匀性和系统级耦合
下一步
查看 Poynting vector 与各衍射级；加入材料色散；进行多目标优化
恢复最终模型：feval("D:/FDTD_File/restore_final_model.lsf");