## Slide 1
AR WAVEGUIDE • FDTD
AR 波导光栅 FDTD
首次建模与验证
532 nm 一维表面浮雕光栅 · Lumerical FDTD 2026 R1
项目日期 2026-08-07
空气 n = 1.0
光栅凸起
玻璃波导 n = 1.8
532 nm 入射光
学习记录 / 可复现仿真项目

## Slide 2
01 目标与范围
从 AR 波导原理到可验证的局部光栅模型
02
本次项目回答的核心问题
01
为什么光栅能把光耦入波导？
动量匹配与全反射条件
02
如何在 FDTD 中建立可信模型？
边界、网格、光源与监视器
03
怎样判断仿真结果是否可信？
反射、透射与能量守恒
范围：局部周期光栅单元；不是完整 AR 眼镜系统。

## Slide 3
02 物理起点
AR 波导依赖“光栅动量匹配 + 全反射传播”
03
光路
微显示 / 准直
入耦光栅
波导内全反射
出耦至人眼
关键公式
nₐᵢᵣ sinθᵢₙ + mλ/Λ = nwg sinθwg
本例：λ = 532 nm，nwg = 1.8，Λ ≈ 386 nm
设计含义：相同光栅对不同视场角、偏振和 RGB 波长的响应不同，这正是 AR 波导设计难点。

## Slide 4
03 模型搭建
二维周期单元把“纳米光栅”从整机问题中拆出来
04
FDTD 二维 x–y 模型
waveguide n = 1.8
grating ridge
source 532 nm
x：Periodic ｜ y：PML
仿真区域
x span 0.386 μm；y = −0.7…0.8 μm
结构
周期 386 nm；凸起宽 193 nm；高 120 nm
光源
y 轴 Backward；500–600 nm（后切换到 532 nm）
监视器
R：y=0.65 μm；T：y=−0.3 μm；field / index 区域

## Slide 5
04 调试过程
先定位 monitor，再用能量守恒验证仿真
05
1
先跑通
建立 FDTD、波导、光栅、光源与两个功率监视器
2
发现问题
初始 R_monitor 位于光源下方，测到的是入射光而不是反射光
3
修正位置
把 R_monitor 移到 y = 0.65 μm，位于光源上方
4
重新验证
R 曲线转为正值；T 保持负值，符合向 −y 传播的符号约定
这一步避免了一个常见误判：功率曲线接近 −1 不一定代表“高反射”，也可能只是 monitor 截获了入射光。

## Slide 6
05 结果与验证
532 nm 附近的能量守恒成立，模型已具备可信基础
06
反射 R
约 0–0.45%
R_monitor 位于光源上方后得到正向反射
物理透射
约 99.2–99.75%
Tphysical = −T_monitor
守恒误差
约 0.2–0.4%
来源：网格、PML 与有限仿真时间
能量检查：R + (−Tmonitor) ≈ 1。这个检查比“电场图看起来很漂亮”更重要。

## Slide 7
06 下一步
从“能量进入玻璃”走向“定向耦入 AR 波导”
07
A
看功率流
用 field_monitor 的 Poynting vector 判断能量是否横向传播
B
区分光栅与场
用 index_monitor 叠加结构位置与电场热点
C
打破对称
引入斜入射或非对称 / 闪耀结构，偏向单一 +1 级
D
进入工程化
扫描周期、占空比、深度、TE/TM 与 RGB；加入工艺容差
结论：今天完成的是一个可复现、可验证的起点；下一阶段的目标是“高效率且定向的波导耦合”。